## Slide 1
ENERGIDELNING I VIRTUELLA NÄT
Vilka förändringar krävs för att det ska bli verklighet?
Amelia Oller Westerberg, Becquerel Sweden

## Slide 2
UTGÅNGSLÄGE
Nettonollutsläpp, därefter negativa utsläpp
2045
Nuvarande och historiskt elbehov i Sverige
140 TWh
Ungefärligt elbehov 2045 – men att bygga ut elnäten är kostsamt tar tid!
330 TWh
De kraftslag vi kan bygga ut snabbt - och fossilfritt!
Sol & vind
 Fossilfri produktionskapacitet & flexibilitet

## Slide 3
SOLCELLER I SVERIGE
De distribuerade systemen installeras främst för egenanvändning. Konkurrerar med elhandlarens elförsäljning. Subvensioneras.
Småskaligt – distribuerad solkraft
De centraliserade systemen installeras för konventionell elproduktion och konkurrerar med andra kraftslag. Elen kan säljas på elmarknaden eller med direktkontrakt till kund (PPA)
Storskaligt – centraliserad solkraft

## Slide 4
De distribuerade systemen installeras främst för egenanvändning. Konkurrerar med elhandlarens elförsäljning. Subvensioneras.
Småskaligt – Egenanvändning
EGENANVÄNDNING
Flera prosumenter eller konsumenter egenanvänder el. Det kan vara flera användare i samma huskropp eller ske mellan hus och fastigheter.
Kollektiv egenanvändning

## Slide 5
KOLLEKTIV EGENANVÄNDNING
Flera prosumenter eller konsumenter egenanvänder el. Det kan vara flera användare i samma huskropp eller ske mellan hus och fastigheter.
Kollektiv egenanvändning
Även villasystem och marksystem kan användas för kollektiv egenanvändning eller delning av el – geografisk begränsning kan variera!
Kollektiv egenanvändning

## Slide 6
Energidelning idag
Tillåtet sedan 1 jan 2022
Modell finns ej i Sverige
Fysisk delning tillåten – men det krävs stök för att nyttja potentialen
Ett virtuellt nät efterliknar ett fysiskt nät
“Delningen” sker genom avräkning av smarta elmätare
Virtuell delning kräver inga fysiska ingrepp i infrastrukturen
Reducerad nätavgift?

## Slide 7
I jämförelse med delning I mikronät. Dessutom stannar drift och användardata hos elnätsägaren som har kunskapen att drifta nät.
Samhällsekonomiskt lönsamt
Energidelning och gemensamt ägande möjliggör saminvestering samt geografisk och teknisk optimering av energiresurser.
Ekonomisk skalbarhet och teknisk optimering
Energigemenskaper och aktivt deltagande av kunder på elmarknaden stärker individens egenbestämmande och tillgängliggör systemtjänster.
Uppfyller EUs direktiv och framtidsbild
Energidelning uppmuntrar till efterfrågeflexibilitet vilket både i kollektiv och individuell skala skapar nytta i elnätet. Olika systemstorlekar kan ge upphov till olika nyttor!
Flexibilitet & lokal användning
Virtuell delning tillgängliggör solelen till en större del av befolkningen, som tidigare inte kunnat delta I energiprosumtion.
Öppnar upp för nya prosumenter
Vilken är nyttan?

## Slide 8
Rapportens huvudslutsatser
Rapporter lyfter exempel på lagstiftning kring både energigemenskaper, andra lösare energidelningskollektiv och främjande lagstiftning för kontraktuella tjänster kring virtuell delning.
1. Sverige ligger långt efter
Figurkälla: European federation of citizen energy cooperatives, “Enabling frameworks for Renewable Energy Communities - Report on good practices,” Brussels, 2022
Vi har ingen fungerande incitamentsmodell för kollektiv egenanvändning och delning i Sverige. Debitering och beskattning av den virtuellt överförda elen behöver ses över. Rapporten lyfter energibeskattning och reducerade nätavgifter som viktiga poster att se över.
3. En incitamentmodell behövs!
Avräkningen sker med hjälp av att läsa av förbrukning och produktion i smarta elmätare. I andra länder är elnätsägarna facilitatorer i processen att skapa grupperna. Tidsdifferentierade effekttariffer lyfts som ett sätt att uppmuntra flexibilitet för gemenskaperna eller individerna.
2. Nätägarna behöver ha en aktiv roll

## Slide 9
Tack!
Ta del av rapporten genom Energicentrum Gotlands hemsida, genom programpunkten eller genom att kontakta mig:
Amelia Oller Westerberg
amelia@becquerelsweden.se